## Slide 1
Fig. 5 ｜ 统一控制框架：走廊一致性约束下的两阶段课程强化学习与实物化部署
低维脊柱运动基元 → 参考生成 → 仿真课程学习（Slalom 绕杆 / Tunnel 钻洞）→ 运动模式提取 → F104 实物开环回放
第 1 排 · 生物启发：大鼠行为聚类 → 低维脊柱运动基元（俯仰 / 侧摆 / 扭转）→ 基元驱动的参考生成
① 运动捕捉 · 聚类分析
开源大鼠运动数据集
三维运动捕捉 → 聚类
(GMM / 降维)
俯仰
Pitch
侧摆
Yaw
扭转
Torsion
② 基元驱动的参考生成器
输入：κ（曲率）、vel、freq、height
脊柱映射（基元组合）
f_spine1 = −0.65·κ/κmax
f_body = −0.90·κ/κmax
h_body = −0.70·κ/κmax
腿差速：内侧步幅 ×(1−|κ|/κmax)
③ 关节参考轨迹（14 关节）
脊柱 侧摆/扭转
前腿 FL/FR
后腿 HL/HR
相位 = (phase + freq·dt) mod 1
④ 行为-基元组合矩阵
俯仰
侧摆
扭转
前进
转向
攀爬
恢复
功能展示（开环/预设，非 RL）
第 2 排 · RL 实现：统一走廊约束（同一包络模型 · XoY 绕杆 / YoZ 钻洞）→ 走廊一致性奖励 → 两阶段课程 → Actor-Critic
① 统一走廊约束 —— 一个包络模型 · 两个法平面
Slalom 绕杆（XoY）
走廊（虚线）
Tunnel 钻洞（YoZ）
净高 → 收缩
② 走廊一致性奖励（Corridor）
e = |d_lat| + |L·sinΔθ| + |W·cosΔθ|
v = max(0, e − C)
r = exp(−σ·v²) C = 死区
同时约束位置与朝向，死区内不惩罚；统一覆盖 XoY 与 YoZ 两个场景
③ 两阶段约束收缩课程
Phase 0 基元：κ 0.5→20
Phase 1 场景：间距/净高收缩
iter 0 → 2000 → 4000 → 6000 → 8000
杆间距 0.20→0.10 m ｜ 净高逐级收缩
④ Actor-Critic 训练
观测（状态 + 路径 + 命令）
MLP 512-256-128（actor/critic）
动作：14 关节位置 + mimic 奖励注入
PPO · 1024 envs · dt=0.02s
第 3 排 · Sim2Real：运动模式提取 → F104 单片机（算力受限）→ 实物开环回放
① 运动模式提取
闭环策略
/ 仿真轨迹
提取
降采样/模式
关节
轨迹表
无需部署神经网络
② 提取的关节轨迹（示意）
脊柱
前腿
后腿
时间（一个步态周期）→
③ 实物 · F104 MCU 开环回放
实物：连续绕杆
（照片占位）
实物：钻洞隧道
（照片占位）
开环执行；鲁棒性由提取的轨迹保证
参考轨迹注入 mimic 奖励
学到的运动模式